## Slide 1
☆テーマ 家主の健康を守るため、人類の敵と戦うロボット
☆コンセプト
昼は家主の健康状態をチェックし、会話の相手になる 夜は人類の宿敵『ゴキブリ』をクラウド上の映像解析で
識別し、音もなく忍び寄り殲滅する
【チーム情報】
チーム名：新・がんがれ!ロボコン
所属名：TDCソフト株式会社
エントリ地区名：東京
作品名：みまもりロボット まもるくん
【メンバー情報】
菅野 繁資（カンノ シゲスケ） TDCソフト株式会社所属
市川 寛雄（イチカワ ヒロカツ）TDCソフト株式会社所属
☆システム構成図
☆なぜ、「まもるくん」は、ゴキブリと戦うのか
ロボットが家庭に普及する最初の段階は、かつてのaiboやAIスピーカーのように、家主の
話し相手として、また、健康管理などのヘルスケア機能が中心になるものと考えています。
しかし、彼らロボットは家主がいない間はずっと家にいて、なんの使命も与えられず、
ただＮＯＰを無限ループするだけでは可愛そうだと考えました。
そこで、家にいる間にできること、家主の健康（心身共）を向上させることに一番良い
ものはないだろうかと、考え抜いて導き出した答えが、人類の宿敵であるゴキブリの
「キラーマシン」でした。
実装のポイントは２つ。
まず１つ目は、家主とゴキブリを識別すること。
ここが、大事です。失敗するとリコール問題に発展します。
ただ幸運なことに、現代のＡＩ技術を使えば人間とゴキブリとはかなりの高確率で識別
可能です。唯一、家主の顔にゴキブリがついたときを除いては。。
２つ目は、どうやってゴキブリに音もなく近づくかです。
一般的なＤＣモーターだと、減速ギアを使用するため、どうしてもかなりの騒音が発生
してしまいます。サーボモーターも然りです。
音が静かな推進機、として頭に浮かんだのは「リニアモーター」でした。
でも、家の中に超電導レールを引くわけにもいかないし。。
そこで思いついたのが、「リニアアクチュエータ」を使った推進機構でした。
今回はコンセプト段階で終わってしまいましたが、ゆくゆくは低騒音の推進機構を完成
させ、「まもるくん」に実装したいと考えています。
☆ロボットはクラウドで夢を見るのか
今回もう一つの大きな課題が、Raspberry Piの限られたリソースで、どうやってこれだけの高度な識別技術や走行性能を出すかと言う事でした。
容易に思いつくのは「クラウド」を利用することでしょう。
今回は、CCDの動画を、WiFi経由でAWSのKinesis Video Streams に転送し、さらに、Rekognition Videoで解析することにチャレンジしました。
ところが、実際やってみると、WiFiによる伝送遅延や解析できる動画の長さの制約などもあり、リアルタイムにゴキブリを識別することは難しく、とりあえず180°を下・中央・上と三回走査した短い動画(1分未満)をクラウドに転送し、その解析結果をS3に保存た上で、フレーム番号から画角を割り出して対象を認識するというやり方を取りました。
ゴキブリに素早く逃げられてしまう恐れはありますが、現状ではこれがベストの方法だと思っています。
果たして、ロボットはいずれクラウド上の頭脳で夢を見る日は来るのでしょうか。
それとも、人間と同じように個体として進化していくものになるのでしょうか。。
Amazon Rekognition
Amazon Kinesis
Video Streams
Amazon Simple Storage Service
Servo#1 Pan
Servo#2 Tilt
CCD Camera
Cloud (AWS)
I2C
Raspberry Pi + Wifi
映像解析
結果保存
映像蓄積
結果取得
動画転送
kinesis agent
pai camera
pantilt lib
python
PAN TILT HAT
Soft Ware